Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на медицинска апаратура – дигитален портативен ехограф с абдоминален трансдюсер за възрастни,

предназначен за Клиниката по нефрология на УМБАЛ„Царица Йоанна –ИСУЛ”ЕАД

| Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование на апарата, марка и модел………………………………… I. Изисквания 1. Вграден LED дисплей с диагонал минимум 12” и с възможност за промяна на наклона минимум 30 градуса; 2. Не по-малко от два активни конектора за трансдюсери; 3. Не по-малко от три USB порта за различна периферия; 4. Режими на изобразяване: В, В/В, 4В, М, В/М; 5.Широкообхватен диапазон на честотата на трансдюсера с възможност за избор на минимум четири работни честоти в В режим; 6. Пълен набор от предварителни настройки и специализирани измервания, приложими за абдоминална ехография; 7.Не по-малко от 8GB вградена памет за архивиране; 8. Възможност за разширяване на образа на цял екран с натискането на един бутон; 9.Възможност за директно включване и отпечатване на стандартен компютърен принтер; 10.Възможност за програмиране на бързи бутони за различни потребителски функции; 11.Тъканно хармонично изображение; 12.Режим на пресичащи се лъчи (Compound Imaging); 13.Трапецоидален образ при използване на линеен трансдюсер; 14.Колоризация на образа - не по-малко от 35 гами; 15.Тегло: не повече от 6 кг. ІІ. Оборудване – Аксесоари: 1.Многочестотен абдоминален трансдюсер 2.Черно - бял видеопринтер |  |  |  |

Срок за доставка………………..работни дни.

Дата……………..                                                                                                                                    Подпис………….