Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № | Наименование | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ехограф –модел……………. Оборудване- Аксесоари | I. Основни изисквания Съвременен ехограф от най-висок клас, базиран изцяло на цифрова платформа. Апаратът да съчетава оптимални възможности за ехография със специфична астроентерологична насоченост и разширени възможности за 2D, 3D и 4D оценка на вътрешни органи. Апаратът да притежава мощна архивираща система с възможност за възстановяване на образа (първичните данни) по време на изследването и/или в следващ период от времето. Апаратът да разполага с пълна програма за анализ и количествена оценка на гастроентерологични показатели. II. Изисквания към ергономията Да притежава вграден цифров, широко форматен, цветен, плосък ТFT/SIPS дисплей с минимум 20” диагонал, с висок контраст, и кратко време на обновяване. Висок ъгъл на наблюдение, не по-малък от 170о за учебна цел. Да притежава цветен и сензитивен на допир панел за управление. Дисплеят да е монтиран на подвижно рамо с голяма степен на свобода, осигуряващо ситуирането му в множество равнини по отношение на височина, въртене и наклон. Да разполага с независимо придвижване на клавиатурата. Да има възможност за лесно придвижване посредством колела, въртящи се независимо във всички посоки. Да разполага с вградени спирачки, лавици, степенки за краката и др. IIІ. Специфични изисквания Да осигурява едновременното излъчване и приемане на ултразвуковия сигнал в целия честотен диапазон на трансдюсерите. Да притежава възможности за автоматична оптимизация на фокусирането и качеството на образа. Да притежава съвременни възможности за очертаване на граничните повърхности. Високо-сензитивен цветен доплер; непрекъснат доплер (CW); пулсов доплер (PW). Мощностен доплер (Power Doppler) с указване на посоката на движение. Хармоничен образ от последно поколение, базиран на кодирани хармоници и пулсова инверсия. Вид доплер, позициониращ автоматично зоната на интерес. Автоматичен доплер анализ в реално време. Дуплекс: 2D и пулсов Доплер; Триплекс: 2D, цветен поток и пулсов доплер; Триплекс: 2D, пулсов доплер и мощностен доплер. 3D и 4D образи Панорамен образ Високодефинитивна лупа с възможност за обхождане. HPRF режим – Доплер с висока честота на повторение на пулсовете (за PW) Честота на кадрите не по-малк от 500 кадъра в секунда. Еластография Режим на контрастно-усилена ехография, приложим за всички видове трансдюсери. Да притежава минимум 500 000 цифрови електронни канала. Кино памет от минимум 2000 кадъра. Възможност за едновременно излъчване и приемане на минимум 9 ултразвукови лъча от всеки кристал за подобряване на тъканната информация. 21.Да поддържа трансдюсери с диапазон минимум от 1 до 15 MHz. Оборудване - Аксесоари Високо технологичен абдоминален, базиран на монокристална технология широколентов трансдюсер с честотен обхват минимум oт 1 до 5 MHz и минимум 150 елемента. Да поддържа биопсичен водач, контрастен образ и еластография от последно поколение. Електронен линеен широколентов трансдюсер за повърхностни и периферни съдиве с честотен обхват от 5 до 12 MHz и минимум 250 елемента. Да поддържа биопсичен водач, контрастен образ и еластография. Ендо-кавитарен широколентов трансдюсер с честотен обхват минимум от 5 до 9 MHz и минимум 170о поле на наблюдение. Да поддържа биопсичен водач и контрастен образ. Апаратът да притежава черно бял фото-принтер. Съхранение и обработка на образите и данните: Цифрово в PC формат, както в паметта на ехографа – минимум 1ТB твърд диск, така и на DVD – RW. Да дава възможност за повторни измервания и редактиране на данните. Възможност за експорт на образи във формат AVI, DICOM, JPEG. |  |  |  |

Срок за доставка………………..дни.

Дата……………..                                                                                                                                                                               Подпис………….