УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:

"Изготвяне на проектна документация за преустройство на съществуващи

помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на

линеен ускорител на територията на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”

І.  Публична покана

ІІ. Указание за подготовка на офертата.

IIІ.  Техническо задание /Приложение №1/

IV. Технологично  задание /Приложение №2/

V.  Технологично  задание за изчисляване на радиационна защита /Приложение №3/

VІ.  Образци на документи /Приложения №№ 4÷10/

VІІ. Проект на договор

VІІІ. Юридическа информация

Забележка: Цялата документация може да се намери на сайта на Възложителя www.isul.eu,

с  изключение на достъпната на сайта на АОП „Публична покана”

указание  за подготовка на офертаta

І. Предмет на обществената поръчка: "Изготвяне на проектна документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на линеен ускорител на територията на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

1.  Правно основание за откриване на процедурата – чл.101а от ЗОП.

2. Вид на процедурата – Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

3. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000,00 лв. без ДДС.

4. Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД,

ул."Бяло море" № 8.

II. Пълно описание на предмета на поръчката:

Поради изчерпан ресурс старият апарат за лъчетерапия тип РОКУС се заменя с апарат от ново поколение тип линеен ускорител. Помещенията, предмет на проекта, са процедурно-бункер,  командно и други съпътстващи ги за технически нужди, и представляващи интегрирана част от „Лъчетерапевтичен център” на УМБАЛ„Царица Йоанна ИСУЛ”ЕАД. За изработването на Технически проект за апарат линеен ускорител ще е необходимо да се адаптират съществуващите помещения според изискванията на новия апарат, да се намери място за нови технологични помещения и да се изградят нови инсталации. В тази връзка след провеждането на тръжната процедура за избор на медицинската апаратура трябва да се преработи Техническия проект  по всички  части.

# Проектанта е длъжен да окаже активно съдействие на Възложителя при провеждане на нормативно определените съгласувателни процедури.

III. Съдържание на офертата и необходими документи, които трябва да бъдат предоставени.

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

/Приложения №№ 4 и 5/.

3. Декларация, че участникът е запознат с условията, предмет на обществената поръчка,  приема условията в проекта на договора и валидност на офертата /Приложение № 6/.

4. Декларация, съдържаща списък с договори със  сходен предмет, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение - оригинали или нотариално заверени, подписани от представляващите лица на Възложителите - /Приложение № 7/.

* Сходен предмет означава проектиране на сгради с обществено значение и предназначение в областта на здравеопазването, и проектирането на здравни сгради, предназначени за лъчетерапия с линейни ускорители.

Минимални изисквания:

Реализирани най-малко 10 проекта за последните 5 години, и представяне на 10  договора за проектиране на сгради с обществено значение и предназначение в областта на здравеопазването, придружени от препоръки за добро изпълнение, в т. ч. реализирани най-малко 2 проекта за последните 5 години, и представяне на 2  договора за проектиране на здравни сгради, предназначени за лъчетерапия с линейни ускорители, придружени от препоръки за добро изпълнение.

5. Декларация за срок на изпълнение и размер на авансовото плащане - /Приложение № 8/

6. Декларация за оглед - /Приложение № 9/

7. Списък на техническите лица, които ще изпълняват проектирането. Документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще изпълняват проектирането-заверени от участника копия.

* Всеки един член на проектантския екип следва да има пълна проектанска правоспособност от Камерата на архитектите съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.

* Проектанта по част „Лъчезащита" следва да има правоспособност на квалифициран експерт по радиационна защита, съгласно ЗБИЯЕ в областта на използване на ИЙЛ за медицински цели и да притежава опит в проектирането на здравни сгради, предназначени за лъчетерапия с линейни ускорители.

Минимално изискване – доказателства за най-малко 2  договора за последните 5 години за проектиране на здравни сгради, предназначени за лъчетерапия с линейни ускорители.

8. Застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.

9. Ценово предложение - /Приложение № 10/

Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се подават всеки работен ден от 10:00 ч. – 12:00 ч. до 27.06.2014г. включително в отдел „Договори и договорни партньори”, в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8, тел: 02 9432 106.

IV. Критерий за възлагане: Икономически най-изгодна оферта.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на настоящата документация комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна оферта на базата на посочените по-долу показатели:

Показател П1 - „Предложена цена" - до 50 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската предложена цена,  към предложената цена на участника, умножено по коефициент 50:

П1 =    най-ниска предложена цена (лв.)	х 50

предложена цена в офертата на участника (лв.)

Показател П2 - „Предложена стойност за авансово плащане" - до 20 т. – изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската стойност за авансово плащане, към предложената стойност на участника, умножено по коефициент 20:

П2 =    най-ниска предложена стойност за авансово плащане (%) х 20 ,        предложена стойност за авансово плащане в офертата на участника (%)

* При авансово плащане нула във формулата за П2 стойността му ще се калкулира с цифрата 0,1.

Показател ПЗ - „Срок за изпълнение" - до 30 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-късия срок, към предложения срок на участника, умножено по коефициент 30:

П2 = предложен най-къс срок (дни)	 х 30

предложен срок в офертата на участника (дни)

* Под „Срок за изпълнение” се разбира общия срок в календарни дни, който е сбор от срока за изготвяне на техническия проект, считано от датата на сключване на договора, и срока за преработка на техническия проект, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата документация на закупената апаратура.

Комплексната оценка се определя по формулата

К компл - П1+П2+ ПЗ

При класирането по низходящ ред участникът с най-голям брой точки се класира на първо място в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

- Обща характеристика на обекта

Помещенията предмет на проекта са процедурно-бункер,  командно и други съпътстващи ги за технически нужди и представляват интегрирана част от „Лъчетерапевтичен център” към УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД.

- Ситуационно и функционално решение

# Не се променя предназначението на съществуващите помещения. Изпълнено е строително заснемане на сградната конструкция и е приложено към Заданието.

# В рамките на проектирането следва да се проведат необходимите лъчезащитни измервания в условията на действащ апарат РОКУС с цел определяне потенциала и ефективността на съществуващата лъчезащита на бункера.

# Конструктивно решение

# Конструктивното решение следва да се приеме съобразно необходимостта от изчислената допълнителна лъчезащита и след изследване и сравняване по функционалност и икономическа целесъобразност на поне два варианта с оглед на използваните материали.

# Решение за инсталационните системи

# Да се проектират всички системи във фаза „Технически проект”, необходими за правилното функциониране на апарата, съгласно приложените технически изисквания на производителя, както следва;

- Част Архитектура

- Част Конструктивна – становище и конструктивен проект

- Част Електтроинсталации – силнотокова

- Част Електроинсталации – слаботокова

- Част Структурна мрежа

- Част ОВиК

- Част ВиК

- Част Пожароизвестяване

- Част Пожарна безопасност

- Част ПБЗ

- Интериорен проект

- Част радиационна защита

- Количествени спесификации

Приложение №2

ТЕХНОЛОГИЧНО  ЗАДАНИЕ

Относно проектните дейностите, необходими за инсталирането и въвеждане в експлоатация на линеен ускорител за лъчелечениe в съществуващ бункер от апарат за телегаматерапия Рокус

Съществуващите помещения на уредбата за телегаматерапия включват процедурно помещение и командна зала. За изработването на Технически проект за апарат линеен ускорител ще е необходимо да се адаптират съществуващите помещения според изискванията на новия апарат, да се намери място за нови технологични помещения и да се изградят нови инсталации. В тази връзка след провеждането на тръжната процедура за избор на медицинската апаратура трябва да се преработи Техническия проект  по всички  части:

-	Част Архитектура

-	Част Конструктивна

-	Част Електтроинсталации – силнотокова

-	Част Електроинсталации – слаботокова

-	Част Структурна мрежа

-	Част ОВК

-	Част ВК и охлаждаща система

-	Част Медицински газове

-	Част Пожароизвестяване

-	Част ПБЗ

-	Количествени сметки

-	Част радиационна защита съгласно ЗБИЯЕ

Необходими са следните инсталации, които ще се проектират и изграждат по технически спецификации на доставчика на линейния ускорител:

По част Електроинсталации:

Да се предвиди захранване на линеен ускорител, поддържащия го UPS и необходимите за работата му устройства. Да се спази технологичния проект, предоставен от фирмата доставчик на апаратурата след избор на линеен ускорител.

По ОВК част:

Технологични топлоотделяния в помещенията:

Процедурно помещение:

Операционни състояния на апаратурата, базирани на нормални лечебни цикли:

-	Standby – през нощта и почивните дни

-	No mode –  около 42 минути на час

-	Ready – около 6 минути на час

-	Beam on – около 12 минути на час

Командно помещение:

Максимален сумарен топлинен товар от оборудване: 2,22 kW

Топлинен товар за водна охладителна система в процедурното помещение:

Standby  - 2 kW  - денонощно!

No mode – 10 kW

Ready – 12,5 kW

Beam on – 25 kW

Технологични изисквания към микроклимата и чистотата на въздуха в помещенията.

Температура на въздуха във всички помещения целогодишно 21оС, с изключение на помещението за UPS, където се иска 20оС.

Относителна влажност на въздуха в помещенията: 50%

Вентилация:

Процедурно помещение: кратност 4 до 6 h-1

Технологична вредност: Озон – периодични емисии

Свръхналягане в помещението с цел уплътняване на затворената врата

За останалите помещения: кратност 3 h-1

Технологични изисквания към помещението за UPS:

-	Климатизацията в помещението да осигурява постоянно +20оC при отделяна от работещия UPS топлина макс.7300kcal/h или 29000BTU/h.

По ВК част:

1. Водопровод

Да се проектира  охладителана инсталация към ускорителя и чилъра. Системата да е оборотна и да има предвидена циркулационна помпа. При авариен режим (изключване на чилъра) охлаждането се извършва с питейна вода и се отвежда в канализацията

По част Медицински газове:

Проектиране на Медицински газове, изискуемите по технологично задание от фирмата доставчик на линеен ускорител.

По част Структурна кабелна система

•Да има възможност всяка от основните услуги (телефония, Интернет, Интранет и др.), ползващи кабелната среда, да бъде предоставена до главните сървъри без да има закъснение при преноса;

•Главния сървър да се монтират в климатизирано помещение

•Кабелната среда да позволява предаване на данни със скорост до 10 Gbit/sec (IEEE 802.3an);

•В комуникационните шкафове да се предвижда място за активно мрежово оборудване;

•Комуникационните изводи по работните места да позволяват включването на компютри, сървъри, терминали, мрежови принтери, визуализиращи устройства, телефони, факсове, модеми, охранителни камери и други.

•При проектирането да се отчетат всички необходими условия за защитеност от неоторизиран достъп, осветеност, влажност, температура, защитеност от електромагнитни излъчвания, външни въздействия и електростатичност, противопожарна защита и др.

•Разпределителните панели в комуникационните шкафове да бъдат 24 портови и отговарят на стандатрите ISO/IEC 11801- 2 Edition, EN 50173 и TIA/EIA 568B. Лицевата страна на разпределителните панели да е оборудвана с конектори RJ45 отговарящи на стандартите IEC 60603-7, ISO/IEC 11801- 2 Edition и EN 50173-1, EN 50173-3, EN 50173-5 .

•Комуникационните изводи за работните места да отговарят на изискванията на TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801- 2 Edition, EN 50173(2006) за Категория 6 (500-600МHz

•Свързващите кабели използвани в проекта трябва да отговарят на стандарт ЕN 50173-1;

Приложение №3

ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАДАНИЕ

за изчисляване на радиационна защита при проектиране на

помещения за линеен ускорител

- Режими на работа на ускорителя:

  - Класическа лъчетерапия със статични полета: фотони 6, 10, 15 МV (BJR 11); поле до 40 х 40 см;

  - Режим на статично и динамично IMRT с фактор 3 и  по-голям.

  - Режим SRS - поле до 20 х 40 см и IMRT  фактор 3 и  по-голям.

  - Режим TBI (постъпателно - ротационен в равнината на пациентната маса)

  - Електронни енергии до 18 МV (BJR 11) - 6 степени

2.   Лъчеви мощности:

2.1. Режим HIM - 600 MU/min. за всички енергии

2.2. Режим HD MLC - до 1400 MU/min при 6 МV;

2.3. Режим HD MLC - до 2400 MU/min при 10 МV.

3.   Максимални седмични натоварвания за различните режими на облъчване - пряк сноп в изоцентъра:

3.1. Класическа лъчетерапия  - до 1000 Gy седмично (сумарно за всички енергии) при 10 работни часа на ден;

3.2. Комбинирана лъчетерапия (50% IMRT) - до 1000 Gy седмично (сумарно за всички енергии при класическа лъчетерапия и 6 МV за IMRT) при 10 работни часа на ден;

3.3. SRS - до 2000 Gy седмично (сумарно за 6 и 10 МV) при 10 работни часа на ден

4.   Проектни годишни граници на дозите - съгласно ОНРЗ

5.   Проектни максимални моментни мощности на дозите:

5.1. Персонал по работни места - 10 Sv/h

5.2. Население в контролирана зона - 7.5 Sv/h

5.3. Население по работни места - 1 Sv/h

5.4. Население на открити площи - 3 Sv/h

5.5. Съседен кабинет със СТ за дозиметрично планиране - съгласно изискванията на производителя на уредбата – GE

6.    Защитата да се проектира като слоеста (бетон/метал) като се вземат мерки за ограничаване на неутронните дози на персонала, населението и пациента (до 10% от съответната фотонна доза).

7.    Да се вземат мерки за ограничаване на лъчението в лабиринта с цел опростяване на конструкцията и намаляване на теглото на лъчезащитната врата.

8.    Да се предвиди адекватна вентилация, ограничаваща облъчването на персонала от активация на въздуха в помещението.

9.    Да се предвиди адекватна защита на вентилационните и други проходи в пода, стените и тавана.

10.  Да се предвиди независима прагова сигнализация за нивото на лъчението в бункера (ниво на сработване < 10 Sv/h)

11.   В проекта да се дадат стойности, чрез които от директни измервания да може да се направят заключения за ефективността на лъчезащитата (контролни стойности по доза и мощност на дозата), както и условията при които те се реализират.

12.   В проекта да се дадат количествени сметки на необходимите лъчезащитни материали.

13.   В проекта да се включи технология на изпълнение на отделните лъчезащитни дейности ( изграждане на метални защити, изливане на бетон, детайли на лъчезащитата при изработка на вратата и технологичните проходи).

14.   В проекта да се даде списък с етапите на авторския/инвеститорския надзор, свързан с изграждането на лъчезащитата.

15.   При изчисляване на лъчезащитата (с цел оптимизация на разходите и спестяване на пространство)  да се работи с конкретни за избраната уредба данни (фактори на разсейване, добив на вторично лъчение и неговото пространствено разпределение, добив на неутрони в главата на ускорителя и слоестите защити и др.), а не със средни представителни стойности, препоръчвани в литературата.

Примерното разполагане на ускорителя и зоните на прякото и вторично лъчение са дадени на приложения чертеж № 1.

Приложение №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по

чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният:………………………………………………………………………………………………………………….

с лична карта №…………………………………….., издадена на……………….......................от ………………………………………….., с постоянен адрес:………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

представляващ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

/наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ/

в качеството ми на ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

/длъжност/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

г.                 						Декларатор:

Приложение №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният:………………………………………………………………………

с лична карта № ………………………………….., издадена на ....................................................

от ……………………………………., с ЕГН …………………………………….., в качеството ми на………………………………………………………………………………………………

/длъжност/

на………………………………………………………………………………………………

/посочете фирмата на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

г.                 		                                   Декларатор: ……………

Приложение №6

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният…………………………………………………………………………….......

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на ……………......

от……………………гр……… в качеството ми на…………………………на ……………………………………………..адрес………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

/фирма/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет:

# ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.

2.Запознат съм и приемам условията в проекта на договора.

3.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

4.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

5.Валидността на офертата е  60 дни след крайния срок за подаване на офертите.

Дата:.........................		                  ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/

Приложение № 7

## Подписаният …………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ……………………………… във фирма  …………………………….

ОТНОСНО: Обществена поръчка предмет: …………………………………………………………………………………………………

## ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка с основните договори, изпълнени през последните три години:

Списък с основните договори за доставки със сходен предмет, изпълнени през последните пет години по срокове, цени и адреси и телефонни номера на клиентите

| Изпълнени договори през …………г. | Срок и дата на изпълнение | цена на договора | Клиент адрес/тел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Дата:.........................		                  ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/

Приложение № 8

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният…………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………….

от……………………гр……………………на……………………………адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/фирма/

……………………………………………………………………………………….

/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет "Изготвяне на проектна документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на линеен ускорител на територията на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”

# ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.   Срок на изпълнение ……….…дни, в.т.ч.:

- срок за изготвяне на техническия проект, считано от датата на сключване на договора;

-срок за преработка на техническия проект, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата документация на закупената апаратура.

2. Размер на авансовото плащане – ………%

* При авансово плащане нула във формулата за П2 стойността му ще се калкулира с цифрата 0,1.

Дата: ........…… 2014г.	                           ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

/подпис печат/

Приложение № 9

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният …………………………………………………………………..........

/трите имена/

ЕГН ………………………................ в качеството си на………………………………………

/длъжност/

на фирма …………………………………………………………………………........................

/пълно наименование на фирмата/

Относно  участие в процедура на възлагане на обществена поръчка  чрез публична покана с предмет "Изготвяне на проектна документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на линеен ускорител на територията на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД” с настоящата  ДЕКЛАРИРАМ, че е направен е оглед на помещенията.

……………………...                                                     ДЕКЛАРАТОР:…………………….

/дата, място/						                           /подпис, печат/

Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка чрез публична

покана с предмет

"Изготвяне на проектна документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на линеен ускорител на територията на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”

Участник..........................................................................................................

представляван от..................................................................................................

1. Предлаганата от нас  цена е................................ лв. без ДДС, и …………………с ДДС.

Проект

ДОГОВОР

Днес, ..............2014 г. в гр. София, между:

УМБАЛ”Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София-1527, район "Оборище", ул."Бяло море"№ 8, вписано в Агенцията по вписванията под ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков,дм - Изпълнителен директор, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

..................................................................................... със седалище и адрес на управление гр. .................................... , ул.”.......................................................“ № ........тел: ..................................... , факс .................................... вписано в Агенцията по вписванията под ЕИК .......................................  представлявана от  .......................................................................... , определено за Изпълнител въз основа на проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП и утвърден Протокол от ……………2014г., се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

# Предмет на договора

Чл. 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви проектна

документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на  линеен ускорител, съгласно заданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по части, както следва;

- Част Архитектура

- Част Конструктивна – становище и конструктивен проект

- Част Електтроинсталации – силнотокова

- Част Електроинсталации – слаботокова

- Част Структурна мрежа

- Част ОВиК

- Част ВиК

- Част Пожароизвестяване

- Част Пожарна безопасност

10. Част ПБЗ

11. Интериорен проект

12. Част радиационната защита

13. Количествени спесификации

/2/. След провеждането на тръжната процедура за избор на медицинската апаратура ще се

преработи техническия проект  по всички  части съобразно параметрите на закупената апаратура.

/3/. Комплектовката на проекта по съответните части е съгласно Наредба № 4 за обхвата и

съдържанието на инвестиционните проекти за фаза технически проект.

# Права и задължения на страните

Чл. 2. Възложителят се задължава:

/1/. Да предоставя на Изпълнителя при поискване допълнителни данни за изпълнение на

задачата, необходимостта от които е възникнала в процеса на проектиране.

/2/. Да осигурява свободен достъп на представители на Изпълнителя до засегнатите помещения за извършване на огледи и измервания.

/3/. Възложителят има право във всеки един момент от изпълнението на настоящия договор да изиска от Изпълнителя междинни данни и резултати, както и да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение.

Чл. 3. /1/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/. Да изготви проектната документация, съобразно Чл.1, която следва да отразява изискванията на Закона за устройство на територията, всички действащи в момента на проектиране нормативи по пожарна безопасност и охрана на труда, всички действащи в момента на проектиране нормативи, регламентиращи отделните инсталации, както и на заданието на Възложителя.

б/. Да изготви подробна количествена сметка по всяка част на всеки от проектите, като включи и всички демонтажни работи като обеми и видове работа;

в/. в 3-дневен срок след подписване на договора да посочи свои координатори по всеки един от проектите, с които Възложителят да има постоянна мобилна телефонна връзка, а при промяна на тази информация, своевременно да я свежда до знанието на Възложителя;

г/. да спазва вътрешните правила на Възложителя при изпълнение предмета на договора;

д/.да предаде на Възложителя проектната документация в 4 /четири/ оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани и подпечатани от проектантите, с приложено копие от лиценза за проектантска правоспособност на съответния проектант за 2014 г. и по един брой на електронен носител.

е/.При възражение от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши сам или за своя сметка всички поправки и преработки на проекта, които се налагат поради пропуски, грешки, непълноти, лошокачествено изпълнение и несъобразяване с действащите разпоредби, в срокове, съгласувани с Възложителя.

/2/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след представяне на техническата документация на закупената апаратура да преработи техническия проект по всички части съобразно параметрите в документацията;

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен да съдейства на Възложителя при съгласуване на приетите от него проекти с районна служба ПБЗН, РИОКОЗ и всички други държавни органи, когато това се изисква съгласно българското законодателство и при нужда да извърши необходимите промени в проекта според изискванията на държавните органи. Разходите за държавни такси се заплащат от Възложителя.

# Срок за изпълнение

Чл. 5./1/. Срокът за изготвяне на техническия проект по Чл. 1. /1/. е ………календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

/2/. Срокът за преработка на техническия проект е ………календарни дни, считано от датата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата документация на закупената апаратура.

# Цени и начин на плащане

Чл. 6. /1/.За изпълнение предмета на настоящия договор Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение общо в размер на …………лв. …………….. с включено ДДС.

/2/.Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на Възложителя по посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва:

- аванс в размер на 30% от оферираната цена, платима в пет-дневен срок от подписване на договора;

- 40% от цената, платима в 10-дневен срок след предаване на техническия проект на Възложителя и подписване на приемо-предавателен протокол;

-40% от цената, платима в 10-дневен срок след предоставяне на преработените проекти съобразно  техническата документация на закупената апаратура с приемо-предавателен протокол, и получаване на необходимите одобрения от държавните органи.

# Специални условия

Чл. 7. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.2% на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от същата, както и обезщетение за действително претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят неустойката.

Чл. 8. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 9. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 10. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

# Спорове

Чл. 11. Възникналите по изпълнението на договора спорове се решават от страните чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят писмено и се превръщат в неразделна част от договора.

Чл.12. В случай на непостигане на договореност, споровете се решават съгласно законодателството по реда на ГПК.

Чл. 13. Страните нямат право да прехвърлят права и задължения, произтичащи от този договор.

Чл. 14. За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство.

# Заключителни разпоредби

Чл. 15. Действието на този договор се прекратява:

/1/. в частта за проекта с извършването, предаването му, съгласуването и одобряването му.

/2/.по взаимно съгласие между страните;

/3/.при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна, влиза в сила от датата на подписването му.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                            		За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.......................................                        		...................................

/доц. д-р Григорий. Неделков/

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....

2. Юридическа форма ………………….……………………………………..

3.Фирмата се представлява от ……………………………………………….

4..Седалище и адрес на управление:

4.1. Град …………………………….., п.к........................................

  - Улица……………………………………………….№ ………..

  - Телефон……………………; факс………………………………

- ЕИК или документ за регистрация………………………….............................

- БУЛСТАТ …………………………………………………….

- Данъчен № ……………………………………………………

- Банкова сметка № ……………………………………………

- Банков код № ………………………………………………...

- Обслужваща банка…………………………………………...

Дата……………………...                           …………………………………..

(подпис; печат)